ISD2560／90／120 系列语音录放

集成电路应用说明

- 简述

- 使用方便的单片32至120秒语音录放

- 多段信息处理，可分1至320/600段

- 高质量、自然的语音还原技术

- 不耗电信息存100年（典型值）

- 边沿/电平触发放音

- 100，000次录音周期（典型值）

- 手动操作/微控制器控制兼容

- 片内免调整时钟，可选外部时钟

- 多片直接级联，延长录放时间

- 无需开发系统

- 5V单电源工作，维持电流1uA

- DIP，SOLC，TSOP封装及工业级

表1~1型号与性能对照

| 型号 | 时间 | 输入采样 | 典型带宽 | 最大段数 | 最小段数 | 外部钟频 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2532 | 32秒 | 8.0KHz | 3.4KHz | 320 | !00ms | 1024.0KHz |
| 2548 | 48秒 | 5.3KHz | 2.3KHz | 320 | 150ms | 682.7KHz |
| 2560 | 60秒 | 8.0KHz | 3.4KHz | 600 | 100ms | 1024.0KHz |
| 2590 | 90秒 | 5.3KHz | 2.3KHz | 600 | 150ms | 682.7KHz |
| 25120 | 120秒 | 4.0KHz | 1.7KHz | 600 | 200ms | 512.0KHz |

ISD2500系列单片录放时间32秒至120秒，音质好。芯片采用CMOS技术，内含振荡器、话筒前置放大、自动增益控制、防混淆滤波器、平滑滤波器、扬声器驱动及EEPRIM阵列。

图1~1、ISD2560／90／120内部框图

ISD2500系列具备微控制器所需控制接口。通过操纵地址和控制线可完成不同的任务，实现复杂的信息处理，如信息的组合，连接，设定固定的信息段，信息管理等。ISD2500可不分段，也可按最小段长为单位任意组合分段，参见表1~1“最大段数”。

芯片采用多电平直接模拟量存储专利技术，每个采样值接存储在片内单个EEPROM单元中，因此能够非常真实、自然地再现语音、音乐、音调和效果声，避免了一般固体录音电路因量化和压缩造成的量化噪声和“金属声”。采样频率从4.0，5.3，6.4到8.0KHz,同一第列的产品休样频率越低,录放时间越长, 但通频带和音质有所降低。片内信息可保存100年(无需后备电源)，EEPROM单元可反复录音十万次

图1~2、ISD2560／90／120硬封装引脚图

- 引脚描述

电源（VCCA，VCCD）芯片内部的模拟和数字电路使用不同的电源总线，并且分别引到外封装上，这样可使口若悬河最小。模拟和数字电源端最好分别走线，尽可能在靠近供电端处相连，而去耦电容应尽量靠近芯片。

地线（VSSA，VSSD）芯片内部的模拟和数字也可使用不同的地线，这两脚最好在引脚焊盘上相连。

节电控制（PD）本端拉高使芯片停止工作， 进入不耗电的节电状态，芯片发生溢出，即/OVF端输出低电平后，要将本端短暂变高复位芯片，才能使之再次工作。

片选（/CE）本端变低后（而且PD为低），允许进行录放操作。芯片在本端的下降沿锁存地直线和P/-R端的状态。

录放模式（P/-R）本端状态在/CE的下降沿锁存。高电平选择放音，低电平选择录音。录音时，由地址端提供起始地址，录音持续到/CE或PD变高，或内存溢出；如果是前一种情况，芯片自动在录音结束处写入EOM标志。放音时由地址端提供起始地址，放音持续到EOM标志。如果/CE一直为低，或芯片工作在某些操作模式，放音会忽略EOM，继续进行下去。

信息结尾标志（/EOM） EOM标志在录音时由芯片自动插入到该信息的结尾。放音遇到EOM时，

本端输出低电平脉冲。芯片内部会检测电源电压以维护信息的完整性，当电压低于3.5V时，本端变低，芯片只能放音。

溢出标志（/OVF）芯片处于存储空间末尾时本端输出低电平脉冲表示溢出，之后本端状态跟随/CE端的状态，直到PD端变高。本端可用于级联。

话筒输入（MIC）本端连至片内前置放大器。片内自动增溢控制电路（AGC）将置增益控制在-15至24dB。外接话筒应通过串联电容耦合到本端。耦合电容值和本端的10KΩ输入阻抗决定了芯片频带的低频截止点。

话筒参考（MIC REF）本端是前置放大器的反向输入。当以差分形式连接话筒时，可减小噪声，提高共模抑制比。

自动增益控制（AGC） AGC动态调整前置增益以补偿话筒输入电平的宽幅变化，使得录制变化很大的音量（从耳语到喧嚣声）时失真都能保持最小。响应时间取决于本端的5KΩ输入阻抗外接的对地电容（即线路图中C2）的时间常数。释放是境取决于本端外接的并联对地电容和电阻（即线路图中R2和C2）的时间常数。470KΩ和4.7uF的标称值在绝大多数场合下可获得满意的效果.

模拟输出(ANA OUT)前置放大器的输出.前置电压增益取决于AGC端电平.

模拟输入(ANA IN )本端为芯片录音信号输出.对话筒输入来说ANA OUT端应通过外接电容连至本端.该电容和本端的3KΩ输入阻抗给出了芯片频带的附加低端截止频率.其它音源可通过交流耦合直接连至本端(绕过了TER的前置)。

喇叭输出（SP+、SP-）过对输出端级驱动16Ω以上的喇叭（内存放音时功率为12.2mW,AUX IN 放音时功率为50mW）.单端使用时必须在输出端和喇叭间接耦合电容,而双端输出既不用电容又不能将功率提高至4倍.录音和节电模式下,它们保持为低电平.注意:多个芯片的喇叭输出端绝对不能并联,否则可能损坏芯片!不用的喇叭输出端绝对不能接地!

辅助输入(AUX IN)当/CE和P/-R为高,放音不进行,或处入放音溢出状态时,本端的输入信号过内部功放驱动喇叭输出端.当多个2500芯片级联时,后级的喇叭输出通过本端连接到本级的输出放大器,为防止噪声,建议在放内存信息时,本端不要有驱动信号

外部时钟(XCLK)本端内部有下拉元件,不用时应接地。芯片内部的采样时钟在出厂前已调节器校,误差地+1%内.商业级芯片在整个温度和电压范围内,频率变化在+2.25%内.工业级芯片在整个温度和电压范围内，频率变化在+5%内，建议使用稳压电源。若要求更高精度或系统同步，可从本端输入外部时钟，频率如表2~3“外部钟频”所示。由于内部的防混淆及增滑滤波器已设定，故上述推荐的时钟频率不应改京戏。输入时钟的占空比无关紧要，因内部首先了进行分频。

地址/模式输入（AX/MX）地址端有个作用，取决于最高两位（MSB，即2532/2548的A7和A8，或2560/2590/25120的A8和A9）的状态。当最高两位中有一个为0时，所有输入均解释为地址位，作为当前录入操作的起始地址。地址端只作输入，不输出操作过程中的内部地址信息。地址在/CE的下降沿锁存。

- 操作模式

ISD2560／90／120系列内置了若干操作模式，可用最少的外围器件实现最多的功能。操作模式也由地址端控制；当最高两位都为1时，其它地址端置高就选择某个（或某几个）模式。因此操作模式和直接寻址相互排斥。操作模式可由微控制器也可由硬件实现。使用操作模式有两点要注意：（1）所有操作最初都是从0地址，即存储空间的起始端开始。后续操作根据选用的模式可从其它地址开始。但是，电路由录转为放，或由放转为录时（M6模式除外），或执行了掉电周期后，地址计数器复位为0。（2）当/CE变低，最高两地址位同高时，执行操作模式。这种操作模式一直有效，除非/CE再次由高变低，芯片重新锁存当前的地址/模式端电平，然后执行相应操作。

表1~2 操作模式简表

| 模式 | 功能 | 典型应用 | 可组合使用的模式 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 信息检索 | 快进入信息 | M4、M5、M6 |
| M2 | 删除WOM | 在最后一条信息结束处放EOM | M3、M4、M5、M6 |
| M3 | 循环 | 从0地址连续放音 | M1、M5、M6 |
| M4 | 连续寻址 | 录放连续的多段信息 | M0、M1、M5 |
| M5 | /CE电平有效 | 允许暂停 | M0、M1、M3、M4 |
| M6 | 按键模式 | 简化外围电路 | M0、M1、M3 |

M0（信息检索）——快速跳过信息而不必知道其确切地址。/CE每输入一个低脉冲，内部地址计 器就跳到下一条信息，此模式仅用于放音，通常与M4同时使用。

M1（删除EOM标志）——使分段信息变为一条信息，仅在信息后保留一个EOM标志.这个模式完成后， 录入的所有信息就变成一条连续的信息。

M3（信息循环）——循环重入位于存储空间起始处的那条信息。一条信息可以完全占满存储空间，那么循环就从头至尾进行，这进/OVF不变低。

M4（连续寻址）——正常操作中，重放遇到EOM标志时， 地址计数器会复位。M4禁止地址计数器复位，使得信息可连续录放或重放。

M5（/CE电平有效）——通常，录音时/CE为电平触发，放音时/CE为边沿触发。本模式将放音时/CE设置为电平触发，特别适用于需用/CE终止放音的场合。操作为：/CE变低扣，芯片从内存起始放音，/CE变高放音即刻停止。/CE再变低后。仍从内存起处开始放音，除非M4也是高。

M6（按键模式）——本模式的外围电路最简，成本大为降低；在录放结束，/CE变高后，芯片自动进入节电模式。而且，/CE、PD、/EOM的作用重新定义如下：

/CE（开始/暂停，低脉冲有效）——/CE端的下降沿控制操作的开始和暂停。当芯片不录不放时，/CE端的下降沿就启动录/放操作。之后，如果在芯片没遇到EOM标志（放音时）或没发生溢出疥，再来一个/CE下降沿将暂停当操作。暂停后，地址并不复位，再来一个/CE下降沿后从暂停处继续操作。

PD（停止/复位，高脉冲有效）——PD端的上升沿停止妆前录/放操作，并复位地址。

/EOM（运行指示）——/EOM变高表示录/放操作正在进行，可驱动LED等。

- 典形应用电路

图1~3、ISD2560／90／120常规应用

NOTES：

      - Pin identifications for the ISD32/40/48/64 devices which differ from those of the ISD2560/75/90/120 devices are indicated.

      - It desired, pin 18(PDIP package)may be left unconnected(microphone preamplifier noise will be higher), In this case, pin 18 must not be tied to any other signal or voltage, Additional design example schematics are provided in the Application NOTES AND design Manual in this book.

图1~4、ISD2560／90／120微控制器控制

NOTES：

Pin identifications for the ISD2532/40/48/64 devices which differ from those of the TE6360/75/90/120 devices are indicated.

图1~5、ISD2560／90／120按键模式

NOTES:

Pin identifications for the ISD2532/40/48/64 devices which differ from those of the ISD60/75/90/120 devices are indicated.

- 时序图

图1~6、ISD2560／90／120录音时序

图1~7、ISD2560／90／120放音时序