集成音频功放电路的制作

周权

- 背景

当代中学生在学校的学习还是主要以传统课程为主，学生走向生活、走向社会、自主实践的机不多。对我们自主实践能力，动手能力、激发我们的创造力都不利。为了提高我们的综合实践能力。揭开音响产品的神秘面纱，我们组建了组该课题组。按计划定期开展研究工作。

- 研究目的：

  - 培养自主学习、自主研究的能力。

  - 加强知识与实践的联系。加强理论知识的应用。

  - 学习一些实际操作技能：焊接工艺、掌握部分电子元件的特点性能。熟悉当今流行而优秀的音频集成功率放大集成电路。LM1875，   LM3886TF   TDA7294。的原理，特点安装和调试。熟悉傻瓜功放的原理、特点、安装和相关的电路设计。

  - 培养同学间团结互助，与人交往，与社会交往的能力。

- 研究方法：

  - 教师引导、查找资料、自购材料，自行设计、实地操作、对比论证。

- 课题研究时间及课题组人员：

时间：二00四年10月到二00五年6月。（周五第七节。）

课题组人员：程继文、何建[勇、林锦锋、甘志涛、何国伟。

课题组长：程继文、何建勇

指导老师：周权。

- 研究过程、学习过程。

第一阶段：制定计划

  - 三月份：理论知识准备。老师引导，自查资料。

  - 四月一日到四月15日：参观学习，实地考查电子元件市场购买相关器材。

  - 四月16日到四29月1日。设计电路板，筛选优选电路板。

  - 四月30日起分：动手制作。调试试音，对比论证。

第二阶段 ：理论知识准备

用两周时间向学生介绍集成电路LM1875，   LM3886TF   TDA7294的特点，性能，原理，应用电路

一、LM1875

LM1875原理图

二、LM3886是美国国家半导体公司新出的一款带过压、过高温保护的高保真大功率音乐IC，其外围电路简单、制作方便。其性能如下：

·VCC=±28V OUTPUT=68W/4Ω、38W/8Ω·VCC=±35V OUTPUT=50W/8Ω

·峰值功率：135W·信噪比≥92db·转换率：19V/us·互调失真：0.04%·11脚TO-220封装·静音功能·SPiKeTM保护功能

LM3886有两种型号：LM3886TF和LM3886T，前者散热片绝缘，后者不绝缘。

下图为美国国家半导体公司提供的应用电路图：

图中各元件规格如下：

R1：1KΩ 1/4W 金膜RM：33KΩ 1/4W 金膜Ri：1KΩ 1/4W 金膜Rf1：20KΩ 1/4W 金膜R6： 10Ω/3WL：0.7uH 用Φ1的漆包线在签字笔上饶4圈，取下来就行了Ci：10uF /35V 钽电容其余电容一律为100uF/50V 电解电容电位器为10KΩ指性

三、TDA7294

欧洲著名 SGS-THOMSON 意法微电子公司向中国大陆推出一款音色颇有新意的DMOS大功率集成功放TDA7294,一扫以往线性集成功放和厚

膜集成功放生、冷、硬的音色, 广泛用于Hi-Fi领域,如家庭影院、有源音箱。该器件为15脚封装,外形如图所示。各端脚作用如下 :

①脚为待机端；②脚为反相输入端；③脚为正相输入端；④脚接地；⑤、⑾、⑿脚为空脚；⑥脚为自举端；⑦脚为+Vs(信号处理部分）； ⑧脚

为-Vs(信号处理部分)；⑨脚为待机脚；⑩脚为静音脚；⒀脚为+Vs(末级）;⒁脚为输出端；⒂脚为-Vs(末级）。

TDA7294内部线路设计以音色为重点，兼有双极信号处理电路和功率MOS的特点，具有耐压高、低噪音、低失真度、重放音色极具亲和力

等特色；短路电流及过热保护功能使其性能更加完善。

TDA7294主要参数为：Vs（电源电压）为±10V ~ ±40V；I0（输出电流峰值）为10A；P0（RMS连续输出功率）在Vs=±35V、8Ω时为70

W，Vs=±27V、4Ω时为70W；音乐功率（有效值）Vs=±38V、8Ω时为100W；Vs=±29V、4Ω时为100W。

TDA7294原理图

第三阶段：收集相关资料

在此阶段中，本组同学用了较多的时通过过种渠道（主要是从互联网上和和图书资料上）收集到了不少关于以上集成电路的保贵资料，整理成《音响集成电路资料集》由于内容太多不在这里列出（见附录）。

第四阶段：购买相关元件。我们先后多次到大良明智电子批发市场购买了下列器材：

首次购买的有：傻瓜功率放大器模块200，10000UF黑金刚电容、各种规格的电阻、小电容，散热板，变压器太贵，我们打算用旧产品。

第五阶段：设计制作：

由于经费不足，我们采取边制作边购买元件的办法。

对于傻瓜功放来说，需要的元件不多，我们采用开放式设计，不需要机箱，也不要电路板，全部器件装在一块大木板上，变压器用我原来的旧变压器，足够大的功率使我们可以放心使用。结果我们很快完成了装配工作，一试成功，遗憾的是只是小音量还不错，音量大后出现打鼓式的声音。我们对此很不满意。于是我们想制作一个由LM1875构成放大器，LM1875是美国国家半导体公司生产的优秀音频功放集成电路，音质相当好，价析低，可谓是价廉物美。

为了尽快制作，我们分头筹资准备器件，尽可能就地取材，变废为保，充分利用家中废旧电器上撤下来的零件，就这样我们找到了不少规格的电阻，电容，找到了两只大功度的变压器，解决了我们经费上的问题，又从旧机上撤得一套接线柱，几个莲花插座，有效地给我们节约了经费，只欠关键元件：LM1875，于是我们用时元买回一只D1875国产货，国产就国产，我们相信不至于比美国的差。于是我们开始动手制作。制作前首先是设计电路板，由经验得知，要从制作中获得最大的益处，由电路必须由学生自我设计，如果采用别人提供的电路板，则对电路的理解远没有那么深。因此欠决定让学生自己设计电路板，然后交给我修改，开始的时候，我发现学生设计的电路缺点不少，有的还有原理，布线接线上的错误。我反复把电路的原理，布线的原则，元件的布局向学生讲清后，学生的电路板开始逐渐清晰。电路布局也一次比一次合理，最后接近商业产品的水平后我综合了他们几人的特点，从中筛选了最典型的两种方案作为我们的制作电路板。

电路板设好后，下一步就是要动手制作，首先就是要制作电路板，开始的时候，我们想用废弃的电路板加以改造，结果我们选取了几块废电路板都发现，不是大小不对，就是孔位不对，板上相来就有的铜膜不但没有对我们带来帮助，反而使得我们的电路更加混乱，要重新打孔时，原有孔又被打坏了，结果，搞得我们很快失去了信心。不得不另寻他路。后来有一同学想到一种方法，先把旧电路板上的铜膜刮去。再把易拉罐的铝皮剪下来，用胶粘在电路板上，然后用小刀按已设计好的电路板把不需要导电的部分切去，由于小刀的硬功夫度不够，很快就变钝，后来改用钢锯片和锉刀才算提高了效率。好不容易才完成了这项工作，整整花了我们近4小时近四次课的时间。下面这张照片就是我们的“成果”

接下来我们开始打孔搪锡，这才发现大势不妙：锡刚一熔化，烙铁的高温就把铝皮下的胶给炀化了，一块块铝皮就这样翘翻起来，我的电路就这样报废了，大伙不欢而散。下一步怎么办呢？要去买成套的电路吧，又心不干，最要命的是没有钱。就这样放弃吧，上一次已经放弃过一次，而且已经没时间了。这时我们想到万用电路板，虽说质量不怎么好，但我们可以用空架线的办法加以弥补。就是不知能否买到，一个星期开的早晨，人及然到明智电子，一问果然有万用电路板，20CM见方的才3元5角。真是踏烂铁鞋无觅处得全不费功夫。二话不说，赶快付钱取回家，第二天我就把这一消息告给学生们，他们也高兴及了。只恨不得与上动手。后来由于学校的各种活动，加上同学们的学习任务相当重，不得不去忙“功课”

就只剩下我和林锦峰，担子落到我和林锦峰身上。经过三次研究性学习课的装配和焊接，最后在下课的铃声中，我们匆忙地接通了电源，喇叭中发出了卡嚓一声，我们知道已经成功了，接下的时间中我们就是在每一次的课程中不断调整和改进。最终成了现在这个样子。

我们制作的是个绳后级音频放大电路。不能进行频段控制和音调处理，我们真想再制一个前级放大电路，能用它来调来音量和音调。最遗憾的是时间不够。

做一个音频放大电路，看起来很低简单，实际上是不间单的事，回丰收我们读大学的时候，读完大学什么也没有做成过。同学们进大学后，如果自己不钻研，舍不得花钱去卖元件动手，老师是不会花卖元件给同学装什么电路的，同学们只装成功一种，就可经自已试着装十种，一百种。因为成功是一种动力。成功是一种享受。