低频功放电路制作实训指导书

一、实验目的

- 理解功放电路的工作原理

- 学习0TL功率放大器的工作点的调试方法

- 学会功放电路输出功率、效率的测试方法

- 学习功放电路失真度的测量方法

- 了解整机装配与调试的基本流程

二、实验原理

1、工作原理

如图1所示，图中Q2、Q3工作于乙类放大状态，组成功率放大级；Q1组成推动级，工作于甲类放大状态，其作用是为功率放大级提供足够的信号电压。在功率放大级中，采用了一对参数对称的PNP和NPN型管互补连接。由于两管的导电极性相反，当推动级输送正弦交流信号时，在一个周期内两管轮流导通，而在负载RL上却能得到完整的正弦信号。为了保证输出极上、下对称，应调整E点静态电位为VCC/2，由于RL的数值一般较小，在C2 较大的情况下，C2 两端的电压在信号的整个周期内几乎不变，为。这样Q2、Q3 组成的放大电路相当于两个轮流工作的分别由电源供电的射极输出器。其放大器的输出功率为

1

电源提供的功率为

2

放大器的效率为

3

2．实际OCL功放电路的工作原理

该电路在图1电路的基础上作了以下改进。

①引入RW2为Q2、Q3提提供供微小的直流偏置，以消除交越失真。

②采用自举电路以增大输出幅度

图2电路中的C3和R1组成自举电路，其原理如下：

静态时，VB = VCC -ICIR1，而VE = VCC / 2，因此，电容C3充电到两端电压VC=VB - VCC / 2= VCC / 2- VR ≈ VCC / 2。由于C容量大，在交充信号周其内，C上的压降几乎不变。当Q2饱和导通时，，由于C上直流电压的“抬举”作用，B点电位被抬举至VB = VC+VE = 3VCC / 2，这时，相当于B点用了一个3VCC / 2的电源供电，保证有足够的基极电流来推动Q2、Q3，使其充分导通，以便得到最大峰值输出电压Vom≈VCC / 2，这种利用R、C将B点电位自动提高的电路称为自举电路。电阻R1的作用是把B点和电源VCC隔开，为B点电位的升高创造条件。采用自举电路可以增加最大输出信号幅度，从而增大了放大器的不失真输出功率。

③引入了交、直电压并联负反馈

在图2的电路中，Q1管的基极偏置电阻RW1接在Q2、Q3管的输出端E点，起到了交、直流电压并联负反馈的作用，一方面稳定了静态工作点，同时也改善了非线性失真，增强了输出级带负载的能力，并展宽频带。RS的接入有增强并联负反馈的效果。

四．功放电路制作

- 电路原理图

图3 电路原理图

- 印制电路图

图4  印制电路图

- 元件准备

- 调试

  - 使I≈10mA

  - 调整Ｒ9使VA=6V

  - 调节R1使IC1=1.8~3mA

  - 输入信号，调节RP使扬声器发出适中的声音。

- 安装、调试与指标测量

  - 调整静态工作点，观察交越失真。②

* 将R8 短路，在VO = 0 的情况下，调节RP 使E点的直流电位为。

* 输入、大小适当的正弦电压，用示波器观察输出电压波形的交越失真，并绘下波形。

* 调R8，观察交越失真随R8变化的情况（R8的大小以交越失真刚刚消失为好）。

* 进一步检查A点的直流电位是否仍为，若有变动，再微RP，使之保持在。

③　量最大输出功率和效率

* 加大输入信号Vi ，直到输出小型刚要产生削波失真而又基本没有失真为止。用示波器测出此时输出电压的幅度（），将测量结果填入表1。

* 串入万用表，用电流档测出IC；功率管集电极电流的平均值IC（AV） ，将结果填入表1中。

* 计算实际输出功率（RL用实际值）、电源供给的功率和功放级的效率，将计算结果填入表中。

④电路的下限频率fL和上限频率fH 将结果填入表中。

⑤观察自举电容C8的作用。

断开C8 ，用示波器观察输出波形幅度的变化。重复上述测量，将结果填入表1中，并与前面的测量结果相比较。

表1 实验数据表

|  | (V) | (mA) | (mW) | (mW) |  | (Hz) | (kHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

图1 OTL功率放大电路大原理图

图2 OTL功放实验电路